## Slide 1: průmyslová komunikace
Modbus

## Slide 2: Úvod
Než se pustíme do Modbusu je nutno si vysvětlit následující pojmy:
Protokol (komunikační)
SCADA

## Slide 3: Protokol (komunikační)
Protokol můžeme chápat, jako soubor pravidel. V případě komunikačního protokolu se jedná o soubor pravidel a pokynů, jak komunikovat a přenášet data mezi zařízeními. Tyto pravidla mohou zahrnovat následující :
  Pravidla pro syntaxi
  Pravidla pro sémantiku
  Pravidla pro synchronizaci vzájemné komunikace
Protokoly mohou být realizovány hardwarově, softwarově a nebo jejich kombinací.
Mezi protokoly patří například TCP/IP, Modbus, HTTP, DHCP, ...

## Slide 4: SCADA
SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition
SCADA systémy nezastávájí funkci plnohodnotných řídících systémů, ale zaměřují se spíše na dohled, řízení a sběr dat o celém systému (např. celé výrobní lince).
Zvládnou tedy kombinovat více komunikačních technologií dohromady (např. Ethernet, RS232, RS485, ...) a následně s nimi pracovat. –> Využívají komunikační protokoly.

## Slide 5: Modbus
Otevřený komunikační protokol Modbus je založen na architektuře master/slave.
Máme dva hlavní režimy:
  Po sériové lince – přenos informací probíhá prostřednictvím sériové linky, obvykle rozhraní RS232 nebo RS485
    Modbus RTU
    Modbus ASCII
  Přes Ethernet – přenos informací probíhá prostřednictvím TCP/IP
    Modbus TCP
Komunikace pomocí Modbusu funguje na principu Request/Response (Požadavek/Odpověď).

## Slide 6: Request (Master to Slave)
Modbus master může posílat zprávu buď individuálním zařízením v síti nebo všem najednou (broadcast).
Zpráva se skládá z:
  Přidaná adresa = slave adresa nebo broadcast adresa
  Kód funkce = funkce, kterou má Slave provést + instrukce Read/Write
  Datová část = data pro zapsání do paměti (pokud jsou potřeba) nebo instrukce pro provedení funkce
  Kontrolní součet = zajištuje kontrolu zda je zpráva správně

## Slide 7: Response (Slave to Master)
Slave může jen odpovídat na zprávy
Zpráva se skládá z:
  Části pro ověření zda Request přišel správně (buď stejný kód funkce, který přišel nebo chybový kód)
  Dat, které si Master vyžádal
  Kontrolní části

## Slide 8: Datový model
Datový model MODBUSu je založen na sadě tabulek, s charakteristickým významem. Definovány jsou čtyři základní tabulky:

## Slide 9: Základní funkce Modbus
Základní funkce
Příklad

## Slide 10: Domácí práce
Zhlédnout následující videa:
  What is Modbus and How does it Work?
  How does Modbus Communication Protocol Work?
Podpůrné materiály:
  Přehled protokolu MODBUS